|  | EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION GFS GEMEINSAME FORSCHUNGSSTELLE Institut für technologische Zukunftsforschung |
| --- | --- |

Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

Zusammenfassung des Merkblatts

zu den besten verfügbaren Techniken für

Abfallbehandlungsanlagen

August 2005

# ZUSAMMENFASSUNG

Das Merkblatt zu den besten verfügbaren Techniken (BVT-Merkblatt) mit dem Titel „Abfallbehandlungsanlagen“ beruht auf einem Informationsaustausch nach Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 96/61/EG des Rates (IVU-Richtlinie). In der vorliegenden Zusammenfassung werden die wichtigsten Ergebnisse, die wesentlichen Schlussfolgerungen zu den BVT und die damit zusammenhängenden Emissions-/Verbrauchswerte beschrieben. Sie ist im Zusammenhang mit dem Vorwort zu sehen, in dem die Zielsetzungen dieses Dokuments, seine Verwendung und seine Rechtsgrundlage erläutert werden.

Diese Zusammenfassung kann als eigenständiges Dokument gelesen und verstanden werden. Dem Charakter einer Zusammenfassung entsprechend sind jedoch nicht alle Aspekte des gesamten Merkblattes enthalten. Im Prozess der BVT-Entscheidungsfindung ist diese Zusammenfassung daher nicht als Ersatz für den vollen Wortlaut anzusehen.

Geltungsbereich des Dokuments

Das vorliegende Dokument, soll zusammen mit weiteren BVT-Merkblätter der Reihe, die in Anhang I Nummer 5 der IVU-Richtlinie aufgeführten industriellen Tätigkeiten der „Abfallbehandlung“ umfassen. Gegenstand eines anderen Merkblattes ist die Abfallverbrennung wie auch andere Verfahren der thermischen Abfallbehandlung wie zum Beispiel die Pyrolyse und Vergasung (Anhang I Nummer 5.2 der Richtlinie). Obwohl in Anhang I Nummer 5.4 Deponien genannt werden, beinhaltet das vorliegende Dokument keine BVT für Deponien.

Die Codes für Verwertungs- (R-Codes) und Beseitigungsverfahren (D-Codes) der Anhänge II A und II B der Richtlinie 75/442/EG, welche die IVU-Richtlinie betreffen, wurden gemäß der Entscheidung 96/350/EG der Kommission geändert. Da diese Anpassung den neuesten Codes für Verwertungs- und Beseitigungsverfahren (R- und D-Codes) entspricht, spiegelt die nachstehende Tabelle in Übereinstimmung mit der Sichtweise des Informationsaustauschforums (IEF) und der Technischen Arbeitsgruppe (TAG) und unter Berücksichtigung der Zielsetzung der IVU-Richtlinie die Codes für die Art von Abfallbehandlungsverfahren wider, um die es im vorliegenden Dokument geht.

| Abfallbehandlungsverfahren | R- bzw. D-Code 96/350/EG |
| --- | --- |
| Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung | R 1 |
| Rückgewinnung/Regenerierung von Lösemitteln | R 2 |
| Verwertung/Rückgewinnung von anderen anorganischen Stoffen (d. h. anderen als den unter R 4 aufgeführten Metallen und Metallverbindungen) | R 5 |
| Regenerierung von Säuren oder Basen | R 6 |
| Wiedergewinnung von Bestandteilen, die der Bekämpfung derVerunreinigungen dienen | R 7 |
| Wiedergewinnung von Katalysatorenbestandteilen | R 8 |
| Ölraffination oder andere Wiederverwendungsmöglichkeiten von Öl | R 9 |
| Austausch von Abfällen, um sie einem der unter R 1 bis R 11 aufgeführten Verfahren zu unterziehen | R 12 |
| Ansammlung von Abfällen, um sie einem der unter R 1 bis R 12 aufgeführten Verfahren zu unterziehen (ausgenommen zeitweilige Lagerung - bis zum Einsammeln - auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle) | R 13 |
| Biologische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in Anhang II der Entscheidung 96/350/EG beschrieben ist und durch die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit einem der in D 1 bis D 12 aufgeführten Verfahren entsorgt werden | D 8 |
| Chemisch/physikalische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in Anhang II der Entscheidung 96/350/EG beschrieben ist und durch die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit einem der in D 1 bis D 12 aufgeführten Verfahren entsorgt werden (z. B. Verdampfen, Trocknen, Kalzinieren usw.) | D 9 |
| Vermengung oder Vermischung vor Anwendung eines der in D 1 bis D 12 aufgeführten Verfahren | D 13 |
| Rekonditionierung vor Anwendung eines der in D 1 bis D 13 aufgeführten Verfahren | D 14 |
| Lagerung bis zur Anwendung eines der in D 1 bis D 14 aufgeführten Verfahren (ausgenommen zeitweilige Lagerung - bis zum Einsammeln - auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle) | D 15 |

Im vorliegenden Dokument behandelte Abfallbehandlungsverfahren

Eine vollständige „Lebenszyklusanalyse“ für einen bestimmten Abfall, betrachtet neben sämtlichen Gliedern der Abfallkette auch die Auswirkungen des Endprodukts/Abfalls auf die Umwelt. Die IVU zielt nicht auf diese Analysen ab, sondern stellt die Anlagen in den Mittelpunkt. So ist beispielsweise die Minimierung des Aufkommens und/oder Toxizität des an der Quelle in industriellen Anlagen erzeugten Abfalls ein wesentlicher Bestandteil der IVU und zugleich auch Gegenstand aller BVT-Merkblätter der einzelnen industriellen Sektoren (siehe dazu das Verzeichnis auf der Rückseite des Titelblatts dieses Dokuments). Ein weiteres Beispiel zeigt, dass sich die Abfallbehandlung auch auf strategische Entscheidungen darüber erstreckt, welche Art von Abfall in den verschiedenen verfügbaren Behandlungs/Verfahrens Möglichkeiten behandelt bzw. welcher Behandlung eine Abfallart unterzogen wird. Diese Entscheidung hängt davon ab, welche Abfallbehandlungsmöglichkeiten auf lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler Ebene zur Verfügung stehen, wobei auch die Frage eine Rolle spielt, wo der Abfall erzeugt wird.

Der Geltungsbereich des Dokuments sollte nicht als Versuch gewertet werden, die IVU-Richtlinie oder andere abfallrelevanten Rechtsvorschriften auszulegen.

Allgemeine Informationen zum Abfallbehandlungssektor

Der Abfallsektor ist in der EU sehr stark reguliert. Daher stehen in diesem Sektor eine Vielzahl rechtlicher Definitionen gemeinhin verwendeter Begriffe zur Verfügung. In Abfallbehandlungsanlagen werden Verwertungs- und Beseitigungsprozesse durchgeführt. Wohingegen sie nach allgemeinem Verständnis Dienstleistungen für die Gesellschaft in Form der Behandlung von Abfällen erbringen. Dennoch ist bekannt, dass aus einigen Abfallbehandlungen  Produkte resultieren. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist, existieren in der EU mehr als 14 000 Abfallbehandlungsanlagen. Aus ihr geht auch hervor, dass es sich hierbei mehrheitlich um chemisch/physikalischen Behandlungsanlagen handelt.

| Abfallbehandlung | Anzahl der bekannten Anlagen |
| --- | --- |
| Chemisch/physikalische Behandlung | 9907 |
| Umladestation | 2905 |
| Biologische Behandlung | 615 |
| Aufbereitung von Altöl und Nutzung als Brennstoff | 274 |
| Herstellung von Brennstoffen aus Abfällen | 266 |
| Behandlung anorganischer Abfälle (ohne Metalle) | 126 |
| Behandlung von Lösemittelabfällen | 106 |
| Altölraffination | 35 |
| Aktivkohlebehandlung | 20 |
| Verwertung von Rückständen aus der Abgas- und Abwasserreinigung | 20 |
| Behandlung von Altkatalysatoren | 20 |
| Behandlung von Abfallsäuren/-basen | 13 |
| GESAMT | 14307 |
| Anmerkung: Die Angaben in der Tabelle können von den tatsächlichen Zahlen abweichen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Einerseits sind die Schätzzahlen für Europa zu niedrig angesetzt, weil aus einigen EU-Ländern keine Zahlen zu ihren Anlagen gemeldet wurden. Andererseits fließen in diese Angaben in der Regel sämtliche Kapazitäten ein, was bedeutet, dass die Zahl der den Bestimmungen der IVU-Richtlinie unterliegenden Anlagen niedriger sein könnte. |

Gemeldete Abfallbehandlungsanlagen in der EU

Angewandte Techniken, Emissions- und Verbrauchswerte im Abfallbehandlungssektor

Dieses Dokument bietet ein aktuelles Bild der derzeitigen technischen und umweltrelevanten Situation des Abfallbehandlungssektors. Es umfasst eine kurze technische Beschreibung der branchentypischen Tätigkeiten und Prozesse und wird ergänzt durch ermittelte tatsächliche Emissions- und Verbrauchswerte der Anlagen. Insbesondere enthält das Dokument Ausführungen zu folgenden Punkten:

- häufig angewandte Techniken, z. B. allgemeines Anlagenmanagement, Aufnahme, Annahme, Rückverfolgbarkeit, Qualitätssicherung, Lagerung und Handhabung, Energiesysteme

- biologische Behandlungsverfahren, z. B. anaerober und aerober Abbau und biologische „off-site“ Behandlung von Boden

- chemisch/physikalische Behandlung von Abwässern, festen Abfällen und Schlämmen

- Wiedergewinnung von Stoffen und Substanzen aus Abfall, z. B. Regenerierung von Säuren und Basen, Katalysatoren, Aktivkohle, Lösemitteln und Harzen sowie Altölraffination

- Herstellung fester/flüssiger Brennstoffe aus nicht gefährlichem und gefährlichem Abfall

- Behandlungstechniken zur Minimierung von Emissionen in Abluft, Abwasser und Rückstände aus der Abfallbehandlung.

Des Weiteren werden in diesem Dokument relevante Umweltfragen des Abfallbehandlungssektors beschrieben. Diese betreffen Emissionen in die Luft und in das Wasser, Abfall- und Bodenkontamination. Aufgrund der großen Bandbreite von Abfallbehandlungsverfahren und Abfallarten sind nicht alle Arten von Emissionen für alle Verfahren von Belang. So betreffen bei der chemisch-physikalischen Behandlung von Abwasser auftretende Emissionen hauptsächlich das Abwasser, während die Regenerierung von Aktivkohle in erster Linie mit Emissionen in die Luft zusammenhängt. Diese Besonderheiten werden im vorliegenden Dokument beschrieben und versetzen den Leser in die Lage, die bei den einzelnen Anlagenarten auftretenden wichtigsten Umweltfragen zu erkennen.

Bei der Festlegung der BVT zu berücksichtigende Techniken

Bei der Festlegung der BVT werden derzeit 940 Techniken berücksichtigt. Einige andere Techniken sind möglicherweise nicht einbezogen worden, weil keine Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Die berücksichtigten Techniken sind jeweils anhand desselben Konzepts analysiert worden. Die Ausführungen zu den Ergebnissen der Analyse umfassen eine kurze Beschreibung, erzielte Umweltvorteile, medienübergreifende Effekte, Betriebsdaten, Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit. In einigen Fällen wurden die treibenden Kräfte für die Einführung, und Abfallbehandlungsanlagen, die diese Techniken nutzen, beschrieben. Nach der Analyse der Techniken folgen Literaturangaben zu, Daten, welche in Kapitel 4 genutzt wurden. Die Techniken wurden in acht Abschnitte untergliedert. Gegenstand des ersten Abschnitts sind allgemeine Techniken, die drei letzten Abschnitte betreffen in der Branche genutzte End-of-Pipe- Techniken. In den vier mittleren Abschnitten werden verschiedene spezifische Abfallbehandlungsverfahren behandelt.

Aufgrund der hohen Zahl und der großen Bandbreite von Techniken, die bei der Festlegung der BVT berücksichtigt wurden, ist eine kurze Zusammenfassung eine Herausforderung. Die nachstehende Tabelle ist als Kurzübersicht über die in diesem Dokument bei der Festlegung der BVT berücksichtigten Techniken gedacht. In der Tabelle wird für jede der in diesem Dokument aufgeführten Abfallbehandlungstypen die Zahl der unterschiedlichen Typen von Techniken genannt. Es wurden vier verschiedene Kategorien festgelegt. Die erste Kategorie betrifft Techniken zur Verbesserung der Umweltleistung der eigentlichen Abfallbehandlung oder zur Vermeidung von Kontamination oder zur Bewirtschaftung der Abfallbehandlungsanlage. Die drei anderen Kategorien decken folgende Aspekte ab: a) Techniken zur Minderung von Luftemissionen, b) Techniken zur Minderung von Wasseremissionen und c) Behandlung von festen Rückständen die während der Abfallbehandlung entstehen, sowie Techniken zur Verminderung und Vermeidung von Bodenkontamination. In vielen Fällen erweist sich die Einordnung einiger Techniken in eine bestimmte Kategorie als schwierig. Die Anzahl der in der nächsten Tabelle aufgeführten Techniken entspricht nicht der Anzahl der Teilabschnitte in einem Abschnitt. In vielen Fällen wird mehr als eine Technik in einen Abschnitt dieses Dokuments zugeordnet.

| Art der Abfallbehandlung | Anzahl der angewandten Techniken betreffend | GESAMT |
| --- | --- | --- |
|  | Abfall- behandlung, Vermeidung und Management | Luft-emissionen | Abwasser | Feste Rück-stände |  |
| Allgemeine Techniken | 296 | 26 | 16 | 31 | 369 |
| Biologische Behandlung | 41 | 58 | 3 | 4 | 106 |
| Chemisch/physikalische Behandlung | 133 | 17 | 4 | 6 | 160 |
| Rückgewinnung von Stoffen | 44 | 44 | 19 | 7 | 114 |
| Herstellung von Brennstoffen aus Abfall | 39 | 16 | 0 | 0 | 55 |
| Abluftreinigung |  | 57 |  |  | 57 |
| Abwasserbehandlung |  |  | 52 |  | 52 |
| Behandlung von Rückständen |  |  |  | 27 | 27 |
| GESAMT | 553 | 218 | 94 | 75 | 940 |

Bei der Festlegung der BVT zu berücksichtigende Techniken

Anhand der Angaben in der vorstehenden Tabelle kann mühelos berechnet werden, dass mehr als die Hälfte der Techniken die Verbesserung der Umweltleistung von Abfallbehandlungs-,Vermeidungs- oder Managementverfahren betreffen. Von den übrigen Techniken entfallen etwa 25 Prozent auf die Abluftreinigung, der Rest ist mehr oder minder gleichmäßig auf die Abwasserbehandlung und die Behandlung von festen Rückständen verteilt. Unter einem anderen Blickwinkel kann berechnet werden, dass mehr als ein Drittel der Techniken als allgemeine Techniken eingeordnet wurden. Hinsichtlich der vier verschiedenen Typen von speziellen Behandlungsverfahren ist die chemisch-physikalische Behandlung der Abschnitt mit den meisten Techniken.

Beste verfügbare Techniken für den Abfallbehandlungssektor

Das vorliegende Dokument beinhaltet identifizierte beste verfügbaren Techniken (BVT) für den Abfallbehandlungssektor. Diese beziehen sich auf die wichtigsten Umweltfragen und betreffen in der Regel bei normalem Anlagenbetrieb auftretende Emissionen. In einigen Fällen werden auch BVT-Schlüsse benannt, die sich auf Emissionen beziehen, die durch Zwischenfälle und (schwere) Unfälle verursacht wurden.

Die identifizierten BVT werden in nachstehender Tabelle zusammengefasst. Aus der Tabelle können allerdings nur Schlüsse für Entscheidungshilfen herangezogen werden, wenn sie in Zusammenhang  mit dem vollständigen Abschnitt über BVT gelesen wird. Das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass jede BVT-Schlussfolgerung zahlreiche Details beinhaltet, die sich darauf beziehen, wann die BVT-Schlussfolgerung anwendbar ist. . Einige Fakten können dem BVT-Kapitel auszugsweise entnommen werden.

- BVT-Schlussfolgerungen für den Abfallbehandlungssektor werden auf zwei Ebenen dargelegt. Eine Ebene befasst sich mit allgemeinen BVT-Schlussfolgerungen, d. h. sie sind auf den gesamten Sektor anwendbar. Die andere Ebene betrifft spezifische BVT-Schlussfolgerungen, z. B. für verschiedene Typen von spezifischen Prozessen und Tätigkeiten, die in den Geltungsbereich fallen. Damit stellen die BVT für einen spezifischen Typ von Abfallbehandlungsanlage eine Kombination aus „allgemeinen“, im gesamten Sektor anzuwendenen Elementen und „tätigkeitsspezifischen“, im Einzelfall anzuwendenden Elementen dar. In einigen Fällen können auch andere BVT-Merkblätter als Leitfaden dienen, die bei der Analyse einer spezifischen Anlage zu berücksichtigen sind. Beispielsweise umfassen die BVT für die Altölraffination die mit 1 bis 64 sowie 95 bis 104 nummerierten BVT-Elemente. Überdies kann in Betracht gezogen werden, dass andere mit dem Thema in Verbindung stehende BVT-Merkblätter zusätzliche Hinweise enthalten. Zur weiteren Veranschaulichung kann angeführt werden, dass die BVT für flüssige Brennstoffe aus gefährlichem Abfall die BVT-Elemente 1 bis 64, 117 bis 121 sowie 129 und 130 umfassen.

- Einige BVT beruhen auf konkreten Techniken und Technologien.

- Einige identifizierte BVT beziehen sich auf gefährliche Abfälle. Die entsprechenden Techniken wurden mithilfe derselben Strategie identifiziert, wie sie im Europäischen Abfallverzeichnis in der Abfallrahmenrichtlinie genutzt wurde.

- Bei der Festlegung von BVT für diesen Sektor wurden einige mit deren Anwendung zusammenhängende Emissionswerte ermittelt. Dabei handelt es sich um Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen und Partikeln in die Luft und Wasserparameter wie chemischer und biologischer Sauerstoffbedarf sowie Schwermetalle. Außerdem wurden bei mechanisch-biologischer Behandlung auftretende Geruchs- und Ammoniakemissionen und bei der Altölbehandlung Kohlenwasserstoff- und Phenolemissionen in das Wasser ermittelt.

| Kategorie | Festgelegte BVT-Elemente betreffend |
| --- | --- |
| Allgemeine BVT |
| Umweltmanagement | Umweltmanagementsysteme Bereitstellung vollständiger Angaben zu den Tätigkeiten am Anlagenstandort Vorhandensein eines Verfahrens für die Betriebsführung Bestehen enger Beziehungen zum Abfallerzeuger/Kunden Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal |
| Verbesserung des Kenntnisstands über den Abfallinput | Vorhandensein konkreter Kenntnisse über den Abfallinput Einführung eines Verfahrens für die Schritte vor der Annahme Einführung eines Annahmeverfahrens Einführung verschiedener Probenahmeverfahren Vorhandensein einer Aufnahmeeinrichtung |
| Abfalloutput | Analyse des Abfalloutputs |
| Managementsysteme | Rückverfolgbarkeit in der Abfallbehandlung Vorschriften für das Vermengen/Vermischen Verfahren für die Trennung/Verträglichkeitsverfahren Effizienz der Abfallbehandlung Plan für das Verhalten nach Unfällen Dokumentation von Störfällen Pläne zur Bekämpfung von Lärm und Schwingungen Stilllegung von Anlagen |
| Energie-, Wasser- und Rohstoffmanagement | Energieverbrauch und -erzeugung Energieeffizienz Interne Leistungsvergleiche Einsatz von Abfall als Rohstoff |
| Lagerung und Handhabung | Allgemeine Lagertechniken Bündelung Kennzeichnung von Rohrleitungen Abfalllagerung/-sammlung Allgemeine Handhabungstechniken Techniken für das Verdichten/Vermischen von verpacktem Abfall Leitfaden zum Sortieren vor der Lagerung Verfahren zur Handhabung von Abfall in Containern |
| Sonstige nicht an anderer Stelle genannte, häufig angewandte Techniken | Einsatz von Ansauglüftern beim Zerkleinern, Häckseln und Sieben Zerkleinern und Häckseln von Sonderabfall in geschlossenen Anlagen Waschverfahren |
| Behandlung zur Minderung von Luftemissionen | Verwendung von abdeckbaren Tanks, Gefäßen und Gruben Geschlossene Systeme mit Vorrichtung zur Ableitung in geeignete Abgasreinigungsanlagen Geeignete Extraktionssysteme für einige Lagerungs- und Behandlungstätigkeiten Betrieb und Wartung von Vorrichtungen zur Emissionsminderung Waschanlagen zur Entfernung wichtiger anorganischer Gase Verfahren zur Feststellung und Behebung von Leckagen Verringerung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen und Partikeln in die Luft |
| Abwassermanagement | Wasserverwendung und Kontamination von Wasser Geeignete Abwasserspezifikation für die am Anlagenstandort betriebene Abwasserbehandlungsanlage bzw. geeignete Einleitungskriterien Vorkehrungen, um zu verhindern, dass Abwasser an den Behandlungsanlagensystemen vorbei geleitet wird Sammeln von Abwässern Getrennthaltung von Abwässern Vorhandensein eines geschlossenen Betonbodens in allen Behandlungsbereichen Sammeln von Regenwasser Wiederverwendung von behandelten Abwässern und Regenwasser Tägliche Überprüfung der Abwasserbehandlungssysteme und Führung eines Tagebuchs Ermittlung der wichtigsten gefährlichen Bestandteile des behandelten Abwassers Für die jeweilige Abwasserart geeignete Behandlungsverfahren Verbesserung der Zuverlässigkeit der Kontroll- und Bekämpfungsleistung die wichtigsten Bestandteile von behandeltem Abwasser Abwassereinleitung Emissionswerte für den chemischen und biologischen Sauerstoffbedarf und für Schwermetalle im Zusammenhang mit dem Einsatz von BVT |
| Management von Rückständen, die während des Prozesses entstehen | Plan zur Behandlung von Rückständen Verwendung wiederverwendbarer Verpackungen Wiederverwendung von Fässern Erfassung des Abfallbestands am Standort Wiederverwendung von Abfall |
| Bodenkontamination | Herstellung und Instandhaltung der Oberfläche in Betriebsbereichen Undurchlässiger Boden und Drainage Minimierung der am Standort vorhandenen oberirdischen und unterirdischen Ausrüstungen |
| BVT für spezifische Arten der Abfallbehandlung |
| Biologische Behandlung | Lagerung und Handhabung in biologischen Systemen Abfallarten und Sortierverfahren Verfahren der anaeroben Faulung Senkung der Emissionen von Staub, Stickstoffoxiden, Schwefeloxiden, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff und flüchtigen organischen Verbindungen in die Luft beim Einsatz von Biogas als Brennstoff Techniken zur mechanisch-biologischen Behandlung Verringerung der bei der mechanisch-biologischen Behandlung auftretenden Emissionen von Gerüchen, Ammoniak, Stickstoffmonoxid und Quecksilber Minderung der Emissionen von Gesamtstickstoff, -Ammoniak, Nitrat und Nitrit in das Wasser |
| Chemisch-physikalische Behandlung von Abwässern | Techniken in mit chemisch/physikalischen Verfahren arbeitenden Reaktoren Notwendigkeit der Festlegung zusätzlicher Abwasserparameter Neutralisationsprozess Ausfällung von Metallen Trennung von Emulsionen Oxidation/Reduktion Zyanidhaltige Abwässer Abwässer, die Chrom-VI -Verbindungen enthalten Nitrithaltige Abwässer Ammoniakhaltige Abwässer Minderung der Luftemissionen während der Filtration und Entwässerung Flockung und Verdampfung Reinigung während des Siebens |
| Chemisch-physikalische Behandlungen von Festabfällen | Erreichen der Unlöslichkeit amphoterer Metalle Auslaugbarkeit anorganischer Verbindungen Beschränkung der Annahme von Abfällen, die mittels Verfestigung/Immobilisierung zu behandeln sind Geschlossene Systeme Systeme zur Minderung der Emissionen beim Be- und Entladen Auf Deponien zu verbringende Festabfälle |
| Chemisch-physikalische Behandlung von kontaminiertem Boden | Überwachung der Aushubarbeiten Ermittlung der Eignung des anzuwendenden Verfahrens Sammel- und Überwachungsausrüstung Prozesseffizienz |
| Altölraffination | Überwachung des Materialeingangs Überprüfung auf chlorierte Lösemittel und polychlorierte Biphenyle Kondensation der Gasphase in Anlagen zur kontinuierlichen Entspannungsdestillation Emissionsminderung beim Be- und Entladen von Fahrzeugen Verschiedene Maßnahmen zur Emissionsminderung beim Vorhandensein chlorierter Arten Thermische Oxidation Vakuumsysteme Nutzung der bei der Vakuumdestillation oder beim Einsatz von Dünnschichtverdampfern anfallenden Rückstände Hochleistungsfähige Verfahren der Altölraffination Emissionswerte für Kohlenwasserstoff und Phenole im Abwasser |
| Regenerierung von Lösemittelabfall | Überwachung des Materialeingangs Eindampfen des Rückstands |
| Regenerierung von Altkatalysatoren | Verwendung von Beutelfiltern Einsatz von Systemen zur Minderung der Schwefeloxidemission |
| Regenerierung von Aktivkohleabfällen | Qualitätskontrollverfahren Herkunft der Aktivkohleabfälle Einsatz eines Regenerators zur Behandlung technischer Kohlenstoffe Einsatz eines Nachbrenners zur Regenerierung technischer Kohlenstoffe Einsatz eines Nachbrenners zur Regenerierung von lebensmittel- und trinkwassertauglichen Aktivkohlen Einsatz einer Abgasbehandlungsanlage Waschsysteme Abwasserbehandlungsanlagen |
| Aufbereitung von Abfall zur Nutzung als Brennstoff | Vermittlung der vorhandenen Kenntnisse über die Zusammensetzung des aus Abfall hergestellten Brennstoffs Qualitätssicherungssysteme Herstellung verschiedener Arten von Brennstoffen aus Abfall Abwasserbehandlung Sicherheitsaspekte |
| Herstellung fester Brennstoffe aus nicht gefährlichem Abfall | Visuelle Prüfung der eingehenden Abfälle Einsatz von Magnetscheidern für Eisenmetalle und Abscheidern für Nichteisenmetalle Nutzung von Nahinfrarotverfahren Herstellung des Brennstoffs in der richtigen Größe |
| Herstellung fester Brennstoffe aus gefährlichem Abfall | Trocknen und Wärmeanwendung Vermengung und Vermischung Verhinderung der Emission von Partikeln |
| Herstellung flüssiger Brennstoffe aus gefährlichem Abfall | Einsatz von nicht in den Behälter eingebauten Wärmeaustauschern Homogenität des flüssigen Brennstoffs |

BVT für den Abfallbehandlungssektor

In Entwicklung befindliche Techniken

Im vorliegenden Dokument werden auch die von der TAG identifizierten Techniken aufgeführt, die bisher nicht kommerziell genutzt werden und sich derzeit in der Forschungs- oder Entwicklungsphase befinden. Angesichts der möglichen Auswirkungen dieser Verfahren innerhalb des Abfallbehandlungssektors wurden sie berücksichtigt, um bei der Revision des Dokuments Berücksichtigung zu finden.

Abschließende Bemerkungen

Schon zu Beginn des Informationsaustauschs zeichnete sich ab, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, welche Abfallbehandlungsanlagen in das Dokument Eingang finden sollen und welche nicht. Ferner wurde festgestellt, dass einige Anlagen nur teilweise den Bestimmungen der IVU-Richtlinie unterliegen. Vor allem deswegen verwendeten die Experten viel Zeit auf die Klärung und das Verständnis dieser Fragen, so dass für die Festlegung der sektorspezifischen BVT nur in begrenztem Maße Zeit zur Verfügung stand. Dies dürfte der Grund sein, warum im Rahmen des Informationsaustauschs nur eine beschränkte Anzahl an BVT-Schlussfolgerungen ermittelt werden konnte. Hinzu kommt, dass während der beiden Plenarsitzungen (Auftakt- und Abschlusssitzung) unterschiedliche Ansichten über die Struktur des Dokuments erörtert wurden.

Einige vertreten die Auffassung, dass sich der Geltungsbereich des Dokuments auf sämtliche derzeit im Abfallsektor verfügbaren Abfallbehandlungstätigkeiten erstrecken sollte. Hierfür nannten sie drei Gründe. Erstens seien die technischen Merkmale solcher zusätzlichen Behandlungen sehr ähnlich, wenn nicht gar identisch mit denen der im vorliegenden Dokument aufgeführten Behandlungsverfahren. Zweitens wurde behauptet, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit einiger nicht in der IVU-Richtlinie aufgeführter Abfallbehandlungsanlagen erhöhen könnte, denn für ihren Betrieb würden möglicherweise weniger strenge Umweltnormen gelten, als die BVT fordern. Drittens könnte interpretiert werden, dass zu Anlagen, die nicht berücksichtigt werden, auch keine BVT festgelegt werden kann und sie somit keinen BVT-Anforderungen unterliegen können.

Ein hohes Maß an Konsens bestand im Hinblick auf das BVT-Kapitel. Es wird aber auch die Meinung vertreten, dass der Geltungsbereich des Dokuments weiter gefasst werden sollte und dass im Dokument in seiner jetzigen Fassung nicht berücksichtigte Abfallbehandlungsanlagen einbezogen werden sollten.

In Vorbereitung der Revision des Dokuments sollten alle Mitglieder der TAG und alle Interessierten weiterhin Daten über die derzeitigen Verbrauchs- und Emissionswerte und die Leistungsfähigkeit der bei der Festlegung der BVT zu berücksichtigenden Techniken sammeln.

Die Europäische Kommission initiiert und fördert im Rahmen ihrer FuE-Programme zahlreiche Projekte betreffend saubere Technologien, neue Abwasserbehandlungs- und Recyclingverfahren sowie Managementstrategien. Diese Projekte können möglicherweise einen nützlichen Beitrag zu künftigen Überarbeitungen dieses Dokuments leisten. Die Leser werden daher gebeten, das Europäische Büro für die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (EIPPCB) über etwaige Forschungsergebnisse zu unterrichten, die für den Umfang dieses Merkblatt von Bedeutung sind (siehe auch Vorwort).